## Slide 1: Pijler Energie Vak: Elektriciteitsproductie – en distributie
2. Basisbegrippen

## Slide 2: Inhoudsopgave
Introductie elektriciteit en energie
Wat is energie?
Elektrische stroom
Spanning, stroom en stroomkring
Weerstand, wet van ohm en schakelingen
Energie, verbruik en vermogen
Soorten spanning en stroom
3-fasige systemen
Elektrische energie en vermogen in AC
Condensatoren en batterijen
Magnetisme, elektromagnetisme, elektromagnetische krachten, inductie en spoelen

## Slide 3: Wat is energie?

## Slide 4: Wat is energie?
Mogelijkheid om arbeid te verrichten of warmte te genereren bv:
  Kinetische energie (bewegingsenergie bv auto die rijdt)
  Potentiële energie (opgeslagen energie bv een opgetilde bal of opgespannen veer)
  Thermische energie (zoals warmte)
  Stralingsenergie (zonlicht, microgolf)
  Nucleaire energie (kernenergie)
  Chemische energie (opgeslaan in atomen, bv fossiele brandstoffen, batterijen)
  Elektrische energie (energie van bewegende ladingen om elektronische apparaten aan te drijven)
Energie kan niet gecreëerd of vernietigd worden, alleen omgezet van de ene vorm naar de andere vorm
(Wet van behoud van energie)

## Slide 5: Elektrische stroom

## Slide 6: Opbouw stoffen

## Slide 7: Atomen
Atoom:
  Elektrische ladingen = fysieke eigenschap van deeltjes
    Protonen zijn positief geladen
    Elektronen zijn negatief geladen
    Neuronen zijn niet geladen
  Gelijke ladingen stoten af
  Tegengestelde ladingen trekken aan
  Dit koolstofatoom is niet geladen!
    6 protonen en 6 elektronen

## Slide 8: Atomen
Elk atoom streeft naar stabiliteit (buitenste schil geheel gevuld met e-):
  Schil 1 = 2 atomen
  Schil 2 = 8
  Schil 3 = 18
  …
Tabel van Mendeljev
Atoomnummer

## Slide 9: Edelgassen
Standaard buitenste schil volledig gevuld
Stabiel op zichzelf
Zal niet binden

## Slide 10: Bindingen
Geen volle buitenste schil?
  Ofwel elektronen delen  covalente binding
  Ofwel volledig afstaan/opnemen  ionen

## Slide 11: Elektrisch geleidend materiaal
Minstens 1 elektron dat ‘los’ zit (buitenste schil) = vrij elektron
Bij bindingen tussen zo’n atomen worden deze overschotten los gelaten  vliegen wat int rond
Natrium en koper hebben alle bij 1 valentie e- toch geleidt koper beter, hoe kan dat?
Wat met zilver (Ag) en goud (Au)?
Wat met aluminium?

## Slide 12: Geleiding
Stroom ontstaat wanneer er zich aan de ene kant meer bevinden dan aan de andere kant in een gesloten circuit = potentiaalverschil
De kant met meer ‘duwen’ de elektronen naar de kant met minder elektronen = stroom

## Slide 13: Geleiders vs isolator vs halfgeleider
Geleider geleidt de stroom gemakkelijk = vrije elektronen op de buitenste schil
  Alle metalen zijn goede geleiders
  Ook de aarde is een goede geleider
  Supergeleiders bieden geen enkele weerstand tegen geleiding
    Vooralsnog enkel mogelijk bij absolute nulpunt (-273°C)
Isolatoren geleiden de stroom niet, of weinig
  Bijna of geen vrije elektronen op buitenste schil
  Rubber, glas, olie, …
  Beschermt mens tegen elektrocutie
Halfgeleiders situeren zich tussen geleiders en isolatoren
  In normale toestand niet geleidend (bv silicium)
  Door dopering (toevoeging vreemde atomen) wel geleidend (zie later)

## Slide 14: Spanning, stroom en stroomkring

## Slide 15: Spanning
Potentiaalverschil = spanningsverschil = spanning (U of E) in Volt (V)
U of E in Volt (V)
Altijd tussen 2 punten (richting pijl naar grootste potentiaal)
We zeggen dus altijd spanning over …
U
U

## Slide 16: Meten van spanning

## Slide 17: Elektrische lading en stroom
De hoeveelheid elektrische lading (Q) in een systeem wordt uitgedrukt in Coulomb (C)
aantal elektronen
Elektrische stroom ontstaat wanneer deze ladingen beginnen te ‘lopen’
Elektrische stroom is dus de hoeveelheid lading dat per seconde door een bepaald punt passeert
= C/s = Ampere (A)
We zeggen dus altijd stroom door …

## Slide 18: Meten van stroom

## Slide 19: Meterrichtwaarden voor de opgenomen stroom
Wekker 10mA
Scheerapparaat 25mA tot 65mA
Kleurentelevisie 0,35A tot 0,65A
Koelkast 0,65A tot 1,35A
Koffiezetapparaat 2,2A tot 4,5A
Microgolfoven 2,7A tot 6,5A
Frituurketel 6,5A tot 9A
Kookfornuis Tot 45A

## Slide 20: Stroomkring
Is een gesloten pad waarlangs elektrische ladingen kunnen bewegen (dus stroom voeren)

## Slide 21: Stroomkring

## Slide 22: Weerstand, wet van ohm en schakelingen

## Slide 23: Weerstand
In een stroomkring moet dus een verbruiker aanwezig zijn, iets dat de energie van de bron omzet in een andere energiesoort
Anders kortsluiting!
Verbruikers:
  Motor
  Verlichting
  Verwarming
  Weerstand
  Batterij
  …

## Slide 24: Weerstand
Elektrische weerstand (R) is de tegenstand die stoffen bieden aan de stroom (Ω )
Ook elektrische verbruikers bieden een weerstand tegen de stroom

## Slide 25: Wet van Ohm

## Slide 26: Wet van Ohm – voorbeeld
Op een lampje is vermeld 2,2V - 0,3A. Bereken de weerstand van dit lampje.
Gegevens:
  U = 2,2 V
  I = 0,3 A
Gevraagd:
  R ?
Oplossing:
  R = U / I = 2,2 V / 0,3 A = 7,3 Ω

## Slide 27: Serieschakeling van weerstanden
Bijvoorbeeld serieschakeling van lampjes

## Slide 28: Serieschakeling van weerstanden
Het potentiaalverschil zal zich verdelen over de weerstanden
De stroom door alle weerstanden is dezelfde
I1 = I2 = I3
Hoe spanning over weerstanden berekenen?
U1 = I1 * R1
U2 = I2 * R2
U3 = I3 * R3
Zie je dat U1 + U2 + U3 gelijk is aan U?
De totale spanningsval is dus:
U = I * (R1 + R2 + R3)
We mogen dus de weerstanden optellen om als ‘vervangweerstand’

## Slide 29: Serieschakeling van weerstanden - voorbeeld

## Slide 30: Serieschakeling van weerstanden - weerstandsdeler

## Slide 31: Parallelschakeling van weerstanden
Potentiaalverschil over alle weerstanden dezelfde
Stroom zal zich verdelen:
Er kan geen stroom verdwijnen dus:

## Slide 32: Parallelschakeling van weerstanden
Potentiaalverschil over alle weerstanden dezelfde
Stroom zal zich verdelen:
Er kan geen stroom verdwijnen dus:

= R


## Slide 33: Parallelschakeling van weerstanden – voorbeeld

## Slide 34: Gemengde schakeling van weerstanden

## Slide 35: Gemengde schakeling van weerstanden

## Slide 36: Wet van Ohm
Op alle verbruikers is aangegeven hoeveel de maximaal toelaatbare spanning en stroom over en door het apparaat mag. Daarom zal er vaak een voorschakelweerstand noodzakelijk zijn om de apparatuur te beschermen.
Stel dat we een LED lamp hebben waar maximaal 1.2V over mag en 30mA door, en we een batterij hebben van 5V. Als we deze LED lamp rechtstreeks aan de batterij hangen, dan zal de lamp doorbranden en stuk gaan. We moeten dus een voorschakelweerstand plaatsen die de stroom en spanning beperkt

## Slide 37: Oefeningen
Men sluit een elektrisch geleidende draad met een weerstand van 150 Ω aan op een spanning van 4,5 V . Bereken de stroom door deze geleider
Teken het schema van een schakeling met een batterij, een lampje, en een stroommeter. Geef in je tekening de conventionele stroomrichting weer. De ampere meter geeft 0,5A aan en de batterij levert een spanning van 9 V. Wat is de weerstand van het lampje?
Twee weerstanden zijn in serie aangesloten op een spanningsbron van 9V . De spanning over weerstand 1 is 4V en de weerstand zelf heeft een waarde van 100 Ω. Bereken de weerstand van weerstand 2

## Slide 38: Oefeningen
Bepaal de vervangweerstand:
  a)
  b)

## Slide 39: Oefeningen
Bepaal spanning tussen a en b
Hoeveel leds (0.7V, 20mA) mag ik maximaal in serie schakelen met een voeding van 12V DC? Welke voorschakelweerstand heb ik in dit geval nodig?

## Slide 40: Energie, verbruik en vermogen

## Slide 41: Wat is elektrische energie?
Elektrische energie kan in vele vormen worden omgezet bv:
  Mechanisch (motor)
  Licht
  Chemisch (elektrolyse)
  Warmte (weerstand)
Wanneer er stroom loopt door weerstand  warmte-ontwikkeling door botsing van elektronen
De hoeveelheid elektrische energie die daarmee verbruikt wordt is evenredig met de stroom, de weerstand en de tijd.

## Slide 42: Wat is elektrische energie?
Kunnen we omzetten in (I = U/R)
Elektrische energie wordt dus uitgedrukt in V * A * s = Ws (Watt * seconde) = Joule
Dit betekent dat een elektrische energie van 1 Ws (of J) verbruikt wordt, wanneer een spanning van 1V gedurende 1s een stroom van 1A door een keten drijft

## Slide 43: Elektrisch verbruik
Het elektrisch verbruik, zoals je deze op de energiefactuur terugvindt, is eigenlijk hetzelfde als de verbruikte elektrische energie.
Echter wordt deze altijd in kWh uitgedrukt in plaats van in Ws

## Slide 44: Elektrisch vermogen
Elektrisch vermogen (P) is de elektrische energie die per tijdseenheid wordt verricht (J / s = W )
P = W / t of P = U * I
Dus P = I² * R = U² / R !!
Op de meeste toestellen staat aangeduid wat het elektrisch vermogen is van het toestel.
Bv een gloeilamp van 60W , een wasmachine van 2kW, een oven van 600W , …
Hierop worden we niet afgerekend op de energiefactuur.
Wel op, stel dat de wasmachine van 2kW 1uur draait, dan verbruiken we 2kW*1h = 2kWh
Kostprijs per kWh is ongeveer 30 cent  energie kost wasmachine = 60 cent

## Slide 45: Energie vs vermogen

## Slide 46: Oefeningen
Tijdens het starten van een auto levert de accu van 12 V een stroom van 50 A. Bereken het door de accu geleverde vermogen.
Een automobilist heeft zijn lampen aangelaten. Hun gezamenlijk vermogen is 50 W. Het blijkt dat na 3 uur de lampen duidelijk zwakker gaan branden. Bereken de dan door de accu aan de lampen geleverde energie.
Na 138,6 min heeft een machine in totaal 0,07 kWh aan energie verbruikt. Wat was het vermogen in W ?
Een machine heeft 18,31 h aangestaan. Het vermogen is 270 W. Wat was het energieverbruik in kWh ?
Een lamp met een vermogen van 40 watt staat 5 minuten aan. Bereken de hoeveelheid energie die de lamp heeft omgezet (in joule).
Een koelkast heeft een vermogen van 300 watt en staat ieder uur een kwartier aan. Een lamp heeft een vermogen van 100 watt en staat altijd aan. Bereken welk apparaat per dag de meeste energie verbruikt.
In huis wordt een 10-liter-boiler aangesloten. Het water wordt van 15 C° opgewarmd tot 85 C°. Het water neemt 2940000 J = 2,94 ×106 J op om zo warm te worden. De boiler heeft een elektrisch vermogen van 1800 W. Bereken hoeveel tijd de boiler voor het verwarmen nodig heeft, als er geen energie verloren gaat.

## Slide 47: Oefeningen
Een aquarium heeft standaard volgend verbruikspatroon aan elektrisch vermogen:
  Verwarmer: 150W , 12h per dag
  Verlichting: 90W, 14h per dag
  Filterpomp: 25W, 24h per dag
Bereken de kostprijs per jaar aan energieverbruik voor dit aquarium. Hou rekening met een energiekost van 0,32€/kWh.

## Slide 48: Soorten spanning en stroom

## Slide 49: Soorten spanning en stroom
Gelijkstroom-/spanning (DC)
Dezelfde richting (polariteit)
Niet noodzakelijk constante waarde
  Constant, variëren in tijd, periodiek herhalen
  Vb. Batterij, PV,…
Tijdsafhankelijke stroom-/ spanning (AC)
Waarde afhankelijk van de tijd
  Vb. Wisselstroom-/wisselende stroom
I
I1
I2
t
I3
i = f(t)
i1
t1
t2
i
i2
t

## Slide 50: Alternating current (AC)
Wisselstroom-/spanning
Periodisch tijdsafhankelijke grootheid
Belangrijk kenmerk : rekenkundig gemiddelde = 0
  Vorm speelt geen rol!
  Rekenkundig gemiddelde ≠ 0? Gemengde gesuperponeerde stroom samengesteld uit gelijk- en wisselstroom
i
t
imax
ieff
imin
Amplitude
0
Periode
A
B
A + B = 0

## Slide 51: Alternating current (AC)
Wisselstroom-/spanning
Piekwaarde (= amplitude)
  Positief als negatief
  Hoogste waarde (IRMS x √2)
Ogenblikkelijke waarde
  Op een bepaald ogenblik
  √2 x IRMS x sin(ωt)
RMS-waarde (=effectieve waarde)
  Gelijkstroomwaarde van het signaal die in dezelfde tijd en in dezelfde weerstand dezelfde hoeveelheid warmte ontwikkelt
  Root Mean Square
    Wortel uit het gemiddelde van het kwadraat
i
t
imax
ieff
imin
Amplitude
0
Periode
A
B
Notes: 230 * vierkantswortel 2 = de effectieve waarde van het net

## Slide 52: Alternating current (AC)
Wisselstroom-/spanning
Gemiddelde waarde
  Nooit over volledige periode bekijken! Waarom?
  De constante gelijkstroom-/ of spanning die er zou moeten vloeien om in dezelfde tijd van een halve periode in dezelfde weerstand dezelfde hoeveelheid elektriciteit te verplaatsen als de beschouwde wisselstroom
Stroom [A]
t
0

## Slide 53: Alternating current (AC)
Periode
Tijdsduur in seconden tussen 2 opeenvolgende tijdstippen waarop de wisselgrootheid op dezelfde wijze door 0 gaat of minimale, maximale waarde bereikt (20ms = 1 periode)
Frequentie
Aantal perioden per seconde
Cirkelfrequentie
Aantal radialen dat per seconde doorlopen wordt (1 periode = 360° = 2π radialen)
ω = 2 x ᴨ x f [Rad/s]
i
t
imax
ieff
imin
Amplitude
0
Periode
A
B
Notes: Frequentie van ons net is 50 Hertz en de AC van de stopcontacten is 230V

## Slide 54: Alternating current (AC) - vectordiagram
Vectordiagram
ω,t1
t
0
ω,t2

## Slide 55: Alternating current (AC) - fasehoeken
Fasehoeken
Stroom [A]
t
0
Spanning [V]
Nuldoorgang
t
0
Nuldoorgang spanning
Nuldoorgang stroom
t
Capacitief gedrag
Stroom
Spanning
CIU
Inductief gedrag
Spanning
Stroom
LUI
Ohms
Spanning
Stroom

## Slide 56: Alternating current (AC) – actief vermogen
Actief vermogen
Vermogen dat over een volledige periode verbruikt wordt
Nuttig vermogen
  Warmte van elektrische verwarming
  Licht van gloeilamp
Gewenste output van elektrisch toestel
P = URMS x IRMS x cosϕ [W] * [ϕ] relatieve verschuiving tussen U & I

## Slide 57: Alternating current (AC) – reactief vermogen
Reactief vermogen
Vermogen wordt niet verbruikt over een periode, toch moet installatie stroom kunnen dragen
Nodig voor magnetisme in elektrische machines, transformatoren, smoorspoelen…
Extra belasting voor de installatie
Geen eenduidige formule (Budeanu, Fryze, Sharon…)
Q = URMS x IRMS x sinϕ [VAr]
Notes: W = actief vermogen = P = U * I * cos(phi)
V . Ar = Q = relatief vermogen = U * I * Sin(phi)

## Slide 58: Alternating current (AC) – schijnbaar vermogen
Schijnbaar vermogen
Product van RMS-waarde van de spanning en stroom
Vermogen dat effectief dient geïnstalleerd te worden
  Bestaat zowel uit actief als reactief vermogen
S = URMS x IRMS [VA]
P [W]
Q [VAr]
S [VA]
ϕ
Re
Ir
Im
U
Ia
Is
Supercharger GSM

## Slide 59: Vermogen
Reactief vermogen
Actief vermogen
Schijnbaar vermogen

## Slide 60: Belang van cos(ϕ) bij netverbruikers (230V AC)
P = 100W met cos(ϕ) = 1 (dus ϕ = 0 , of geen faseverschuiving)
P = U * I * cos(ϕ) = U*I  I = P/U = 100W / 230V = 0,43 A
P = 100W met cos(ϕ) = 0,6 (dus ϕ = 53,13° )
P = U * I * cos(ϕ)  I = P / (U * cos(ϕ) ) = 0,72 A
Om het zelfde actief (of nuttig) vermogen te kunnen leveren moet er bijna 70% meer stroom lopen = meer opwarmen van de kabels = dikkere kabels nodig!
cos(ϕ) wordt ook wel de arbeidsfactor genoemd!

## Slide 61: Richtwaarden vermogen
Wekker Ca 2W
Scheerapparaat 6 tot 15W
Kleurentelevisie 80 tot 150W
Koelkast 150W tot 300W
Koffiezetapparaat 500W tot 1000W
Microgolfoven 600W tot 1500W
Frituurketel 1500W tot 2000W
Elektrisch fornuis Ca 10kW

## Slide 62: Lineaire belasting
Lineaire belasting
  Lineaire belastingen onttrekken een stroom die dezelfde vorm heeft als de aangelegde spanning
      Als de spanning vervormd is zal de stroom dit volgen!
  Zowel resistief, capacitief als inductief of een combinatie van de 3.
t
0
Nuldoorgang spanning
Nuldoorgang stroom

## Slide 63: Niet-lineaire belastingen
Niet-lineaire belasting
  Niet-lineaire belastingen onttrekken een niet-sinusoïdale stroom bij een sinusoïdale spanning.
      Ze genereren harmonische stromen -> Resulterend in hoge piekstromen
      Vb. Spaarlamp, computers, aandrijvingen…

## Slide 64: Power factor
Power Factor
  Zowel harmonischen als faseverschuiving!
        Cos ϕ en power factor idem bij lineaire toestellen
        Harmonischen beïnvloeden eveneens het reactief vermogen
        Extra dimensie in vermogensdriehoek (Distortievermogen)
      Condensatorbatterij dus niet altijd oplossing voor PF!!
      Vb. Led lamp
        Power factor = 0,85
        Cosϕ = 0.95
P [W]
Q [VAr]
S [VA]
D [VAr]
ϕ
Notes: Cos phi en harmonischen examen

## Slide 65: Harmonischen
Harmonischen
  Harmonischen kan men terugvinden in niet-lineaire belastingen (zie meting labo)
  Veelvouden van de fundamentele componente (50Hz)
  Werkelijk signaal is de samenstelling van alle harmonische componenten en fundamentele componente!
      Amplitude en faseverschuiving van de harmonische van belang
      Zowel even als oneven harmonischen
      Fourier analyse
      40ste harmonische
Chart: 

## Slide 66: Oefening
  Hoeveel stroom is er nodig indien de cosϕ verandert van 0,6 naar 1? Met als gegeven dat het actief vermogen 3500W is op een 230V net?
      Conclusies?
Conslusie Minder stroom nodig en minder zware kabels dus besparing op infratsructuur en kost van factuur

## Slide 67: 3-fase systemen

## Slide 68: 1-fase samenvatting
Schakelaar open:
  Spanning 230V over schakelaar
  Geen stroom  lamp brandt niet
Schakelaar sluit:
  Spanning weg over schakelaar (0V)
  Spanning over lamp = 230V
  Stroom door circuit = lamp brandt
  Stroom door bruine draad = stroom door blauwe
  Spanning bruin = 230V , spanning blauw = 0V
   vermogen door bruin = 230 * I , door blauw = 0 W (geen spanning)
  Energie van net naar lamp

## Slide 69: Van waar komt deze energie uit ons net?

## Slide 70: Hoe komt bij ons thuis?
Hoogspanningsnet +25kV
3fasig!
Laagspanningsnet
400V
3fasig
Middenspanningsnet
10kV-25k
3fasig!
Vaak ondergronds
Notes: Hoge spanning zodat de kabel klein kan zijn van het hoogspanningsnet wat betekent: eevnoud om the plaatsen, minder stroom verliezen door de lage stroom nodig, veel lichtere kost door de dunne kabels

## Slide 71: Middenspanning naar laagspanning
10-15kV
400V
Notes: Fasespanning is de spanning tussen de lijnspanning en neutral = 400 Volt / root(3) = 230 V

## Slide 72: Wat is een driefasig system?
Driefasige systemen
  Grote vermogens – elektrische energie overbrengen met meerfasig spanningssysteem
      u1(t) = √2 x U x Cos(ωt) u2(t) = √2 x U x Cos(ωt - ) u3(t) = √2 x U x Cos(ωt - )
  Notatie:
      Fasespanning - Stroom (L-N)
      Lijnspanning - Stroom (L-L)
120° faseverschuiving

## Slide 73: Evenwichtig en symmetrisch
  Evenwichtig driefasig lineair systeem:
      Spanningen en stromen hebben dezelfde amplitude en vorm
      IA = IB = IC
  Symmetrisch driefasig lineair systeem:
      Fasehoeken gelijk aan elkaar (120° faseverschuiving onderling)
      α = 0; β = 120°; γ = 240°

## Slide 74: Niet-symmetrisch en niet-evenwichtig
Driefasige systemen – Lineaire last
    Symmetrisch en evenwichtig driefasig lineair systeem:
        Nulgeleiderstroom = 0
    Niet- symmetrisch en evenwichtig driefasig lineair systeem:
Asymmetrie
Onbalans
Asymmetrie en onbalans

## Slide 75: Ster vs driehoek
Ster configuratie - Bronzijde
  Mogelijkheid tot nulgeleider (er is altijd gemeenschappelijk nulpunt)
       IN = I1 + I2 + I3
    Symmetrisch evenwichtig systeem IN = 0?
       Afhankelijk van lineaire of niet-lineaire systemen!
    Verband tussen fase- en lijnspanning?
    Verband tussen fase- en lijnstroom?
Formules:
Ul = √3 x Uf
If = Il

## Slide 76: Ster vs driehoek
Driehoek configuratie – Bronzijde
  Geen gemeenschappelijk nulpunt
  Verband tussen fase- en lijnspanning?
  Verband tussen fase- en lijnstroom?
Formules:
Ul = Uf
Il = √3 x If

## Slide 77: Condensatoren en batterijen

## Slide 78: Wat zijn condensatoren?
Elektrische component dat elektrische lading kan opslaan
2 parallelle platen gescheiden door diëlektricum (isolator met doorslagspanning)
Als condensator lading opneemt, stijgt de spanning
  Vermogen om lading op te nemen = de capaciteit [C] = C/V = Farad [F]
Voornamelijk gebruikt in elektronische filters en energieopslag (klein)

## Slide 79: Soorten condensatoren
Notes: 2,5 kW
SuperCaps!

## Slide 80: Condensator op DC
Op- en ontladen:

## Slide 81: Condensator op AC

## Slide 82: Gebruik condensatoren
Ontstoringscondensator
Tijdschakelaar
Afvlakkingen
Verbetering arbeidsfactor
Notes: Capaciteir=etn]

## Slide 83: Batterijen
Vaak door elkaar gebruikt met condensator
Levert energie dmv galvanische reactie (chemisch)
Levert dus spanning die verminderd naarmate batterij ontlaadt
Capaciteit is uitgedrukt in Ah (ampere-uur)
   1 Ah = batterij kan 1 ampere voor 1 uur leveren

## Slide 84: Voorbeeld

## Slide 85: Schakelen van batterijen
Serieschakelen:
  1 cel  1 tot 4 V
  Hybride omvormer heeft +- 50 V ingangsspaning nodig
  Bij serie schakeling worden de spanningen opgeteld
  Ah blijft gelijk
Parallelschakelen:
  Capaciteiten optellen
  Spanning blijft gelijk
  Opletten!! ‘Zwakste’ batterij wordt opgeladen door ‘sterkste’

## Slide 86: Tesla Powerwall
Notes: BMS : Battery management system c-rate = 0,5, maximal piek helft zo groot als je piek

## Slide 87: Spoelen en magnetisme

## Slide 88: Wat is magnetisme?
Eigenschap van stoffen om bepaalde legeringen aan te trekken:
  Natuurmagneten
  Kunstmagneten of permanentmagneten
  Elektromagneten
Bestaan altijd uit een noord – en zuidpool
  Gelijknamige polen stoten elkaar af

## Slide 89: Het magnetische veld en veldlijnen
Magnetisch veld () is een veld dat de ruimte doordringt en een magnetische kracht op magnetische dipolen uitoefent of op elektrische ladingen
Eigenschappen van veldlijnen:
  Gesloten baan!! van N naar zuid
  Veldlijnen kunnen elkaar niet snijden
  Veldsterkte () overal verschillend
  Sterkst aan de polen

## Slide 90: Magnetische permeabiliteit
Best te vergelijken met stroom: magnetische veldlijnen volgen de weg met de minste magnetische weerstand (reluctantie <> weerstand)

## Slide 91: Magnetische inductie
Magnetische inductie (beïnvloeding) is het magnetisch maken van een stuk staal door het bij een magneet te brengen
Remanent magnetisme (rest magnetisme) is het magnetisme dat in een stuk staal overblijft nadat het in een magnetisch veld is gebracht en terug verwijderd is.

## Slide 92: Elektromagnetisme
We kunnen een magnetische veld opwekken dmv stroom
De veldlijnen zijn in dit geval concentrische cirkels rondom de geleider
  Rechterhand regel
Verdwijnen als we de stroom terug stoppen
I

## Slide 93: Het EM veld rond een spoel
Luchtspoel (geleider ombuigen tot een lus)
 EM veld wordt sterker in de lus!!

## Slide 94: Elektromagneet
Elektromagneet = spoel met een zachtstalen kern, dit is een tijdelijke magneet
   Klein remanent magnetisme

## Slide 95: Elektromagnetische schakelaar
Relais = elektromagneet (7) + beweegbaar anker (5)

## Slide 96: Stroomklem

## Slide 97: Spoel op DC

## Slide 98: Wat doet dit?
Notes: Niets, als de schakelaar aan ligt: stroom ligtjes aan vegr--

## Slide 99: Spoel op AC
Notes: Z -> impedantie = totale weerstand = R +Xc + Xl
Power-factor